## Slide 1: CDA関連ツール 概要
⼀般社団法⼈ ⽇本画像医療システム⼯業会 （JIRA) 医⽤画像システム部会 画像診断レポート委員会
画像診断レポート委員会

## Slide 2
CDA関連 ツール 概要
■各ツール概要
１）CDA出力ツール
各ベンダのデータベース構造の公開は不要とし、データベースに格納されているレポートデータから、 「画像診断レポート交換手順ガイドライン」 に準拠したCDAファイル形式として出力を行います。（添付画像の出力も可能）
２）CDA取込ツール
「画像診断レポート交換手順ガイドライン」に準拠しているCDA形式のファイルを各ベンダのデータベースに取り込みます。（添付画像の取込も可能）
３）CSV変換ツール
レポートシステムなどからCSV（カンマ区切り）形式で出力されたファイルを
「画像診断レポート交換手順ガイドライン」に準拠しているCDA形式のファイルに変換します。（添付画像の出力も可能）
４）CDAチェックツール
CDAファイルが「画像診断レポート交換手順ガイドライン」に準拠しているかどうかのチェックを行います。

## Slide 3
１）CDA出力ツール
CDA
出⼒ ツール
■CDA出力ツール データフロー
患者情報
テーブル
所見情報
テ ーブル
患者情報 ビュー
検査情報 ビュー
所見情報 ビュー
DBアクセスライブラリ (Oracle⽤,SQLServer⽤など設定で切替)
CDA
ファイル
各社独⾃ テーブル
標準 テーブル
各社独⾃テーブルから標準テーブルへのマッピング
（ビューの作成）は各ベンダにて⾏う。
マッピング 定義
ファイル
画像診断レポートシステム
データベース
①
②
③

## Slide 4
１）CDA出力ツール
■CDA出⼒ サンプルプログラム 画⾯イメージ
検索条件指定
検索結果表⽰
CDA出⼒実⾏

## Slide 5
１）CDA出力ツール
■出⼒フォルダ
指定したフォルダ以下に⽇付毎のフォルダ作成
⽇付フォルダ以下にレポートID毎のフォルダを作成
CDAファイルと、キー画像ファイルが作成されます。
■CDAファイル：
(病院コード10ケタ)_(患者ID)_(検査日)_(Accession No)_(レポートID)_(版番号).xml
■添付画像ファイル：
(病院コード10ケタ)_(患者ID)_(検査日)_(Accession No)_(レポートID)_(版番号)_nnn.jpg (nnn : 001～999)

## Slide 6
２）CDA取込ツール
■CDA取込ツール データフロー
CDA
取込 ツール
患者情報
テ ーブル
所見情報
テ ーブル
患者情報 テーブル
検査情報 テーブル
所見情報 テーブル
DBアクセスライブラリ (Oracle⽤,SQLServer⽤
など設定で切替)
・CDA
ファイル
・ｷｰ画像
各社独⾃テーブル
標準テーブル
標準テーブルから各社独⾃テーブルへマッピングを⾏う プロシージャ作成は各ベンダにて作成。
マッピング 定義
ファイル
CDA
チェック ツール
プロシージャ実⾏ キー画像取込
①
②
③
④
画像診断レポートシステム
データベース

## Slide 7
２）CDA取込ツール
■CDA取込サンプルプログラム 画⾯イメージ
CDAファイルのフォルダ指定
フォルダ内ファイルの情報表⽰
フォルダ内ファイルの取込実施

## Slide 8
２）CDA取込ツール
■⼊⼒フォルダ（出⼒フォルダ同様）
指定したフォルダ以下に⽇付毎のフォルダ作成
⽇付フォルダ以下にレポートID毎のフォルダを作成
CDAファイルと、キー画像ファイル
■CDAファイル：
(病院コード10ケタ)_(患者ID)_(検査日)_(Accession No)_(レポートID)_(版番号).xml
■添付画像ファイル：
(病院コード10ケタ)_(患者ID)_(検査日)_(Accession No)_(レポートID)_(版番号)_nnn.jpg (nnn : 001～999)

## Slide 9
３）CSV変換ツール
■CSV変換ツール データフロー
CSV
変換
ツール
・CSVファイル
・ｷｰ画像
CSVファイル
フォーマット定義
①
②
・CDAファイル
・ｷｰ画像
【特殊変換機能】
日時のデータの連結
性別変換、入院外来変換

## Slide 10
３）CSV変換ツール
■実行
CSV変換ツールはコマンドラインで実行します。
＞CDAConvert.exe 第1引数 第2引数 第3引数
第１引数 CSVファイル名（相対パス）
第２引数 画像フォルダ（相対パス）
第３引数 出力先フォルダ（相対パス）
出力先フォルダ
検査日
レポートID
CDAファイル
添付画像ファイル１
添付画像ファイル２
■出力
第3引数で指定した出力フォルダに以下の階層で出力します。

## Slide 11
３）CSV変換ツール
■キー画像入力フォルダ
画像フォルダ
レポートID
添付画像ファイル１
添付画像ファイル２
CSVファイルのキー画像は、コマンドラインの第二引数 画像フォルダに以下の構造で配置します。
■CSVファイルフォーマット
CSVファイルの出力カラムの定義名は、
データ定義設定ファイル（CDAConvert.exe.config)の<appSetteings>に定義します。
<appSettings>
<add key="CSVColumnNum" value="17" />
<add key="CSVColumn1" value="患者ID" />
<add key="CSVColumn2" value="患者氏名_漢字" />
<add key="CSVColumn3" value="性別コード" />
：
：
：
<add key="CSVColumn17" value="Accession Number" />
</appSettings>
カラム数を設定
データ定義名を設定

## Slide 12
４）CSVチェックツール
■実行形式
CSVチェックツールはGUI形式及びコマンド方式（コマンドラインで実行）の
2種類の実行形式があります。 ここではGUI形式について説明します。
■画面イメージ
データ項目一覧表示
①ファイル⇒開くメニューでCDAファイルを読み込む
②参照ボタンで
スキーマファイルを読み込む。
③チェックボタンで
適合性チェックを開始し、
結果を表示する。
④チェック結果一覧

## Slide 13
５）CDAツール公開ドキュメント
■CDA出力・取込共通資料には、以下のドキュメントを公開しています。
・標準レポートデータベース定義
CDA出力ツール（P3）、取込ツール（P6）で使用している
標準テーブルの定義をまとめてあります。
・CDAマッピング仕様
上記標準テーブルとCDA定義とのマッピングをまとめたものです。
■各ツールのZIPファイル内には、
インストーラーとインストール手順書、取り扱い説明書が含まれています。

## Slide 14
５）CDAツール公開ドキュメント
・標準レポートデータベース定義書
■ER図
■テーブル⼀覧
■テーブル項⽬
-- PATIENTMASTER （患者マスター）
CREATE OR REPLACE VIEW PATIENTMASTER (
PATIENT_ID, PATIENT_LNAME_E, PATIENT_FNAME_E, PATIENT_LNAME_S,
・
・
・
) AS
SELECT
患者ID, 氏名ローマ字,
・
・
FROM
VIEWの作成
患者情報テーブル;
Viewは 各社で作成
関連づけ「CDAマッピング仕様」参照

## Slide 15
CDA関連 ツール 概要
・最後に
データベース環境として、Orcale、SQL Serverをサポートしています が、画像診断レポート委員会として動作確認を実施したものはOrcale のみになります。

## Slide 16
CDA関連 ツール 概要
END